INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL

OBOUSTRANNÉ ELEKTRONICKÉ STŘÍDACÍ TABULE

Obsah

Základní informace …… 1

Provoz …………………. 3

Baterie ………………… 4

Údržba ………………… 4

- Základní informace

  - Účel

Tento návod popisuje hlavní funkce a způsoby užití oboustranné elektronické střídací tabule.

Doporučujeme uchovat tento návod po celou dobu životnosti produktu.

  - Popis produktu

Oboustranná elektronická střídací tabule umožňuje zobrazit čísla hráčů, kteří odcházejí ze hřiště a přicházejí na hřiště a také údaj o nastavení hry.  Zelené číslice zobrazují číslo hráče vstupujícího do hry, červené číslice zobrazují číslo hráče odcházejícího ze hry.

Pro snadnou a bezpečnou přepravu střídací tabule je možno dodatečně zakoupit pevné transportní pouzdro.

  - Symboly použité v návodu

Části textu, které mají obzvláštní význam s ohledem na bezpečnost nebo správné použití produktu, jsou označeny následujícími symboly:

Výstraha:

Nebezpečí zranění osob, pokud nejsou přesně plněny instrukce nebo nutná

opatření.

Varování:

Situace, které mohou vést k poškození vaší tabule nebo jiného zařízení nebo

vybavení

Upozornění:

Důležité informace o používání produktu

1.4. Technické údaje

Napájení:					Nabíječka baterií:

Vstup: 100-240V, 50/60 Hz, 0,6A

Výstup: 14,4V ss  ±5%, 0,5A

Tabule:

14,0-15,0V ss, 0,5A

Teplota:					-10 - +70°C (skladovací)

-10 - +50°C (provozní)

Relativní vlhkost (bez kondenzace):	10 – 95% (skladovací)

20 – 90% (provozní)

Nadmořská výška:				12 000 mnm (skladovací)

2 000 mnm (provozní)

Rozměry (šířka x výška x hloubka):		58,2 x 38,3 x 2,7 cm

Rozměry číslic:				23,5 x 11 cm

Svítivost:					6000 cd/m²

Čitelnost:					100 m

Dobíjecí baterie napájení:			Lithium, 11,1V-2,2Ah, 72 x 55 x 19 mm

Nabíjecí čas baterie:			5-6 hodin u zcela vybité baterie

Teplota pro nabíjení baterie:		0 - +45°C

Běžná výdrž baterie:			90 zobrazení po dobu 20 s

1.5. Bezpečnostní varování

- Nebezpečí výbuchu při výměně baterie za nesprávný typ. Použité baterie likvidujte podle pokynů na baterii.

- Před přepravou, nastavováním nebo údržbou tabule odpojte síťový zdroj (nabíječku).

- Otevření a nastavení produktu může provádět pouze kvalifikovaná osoba.

- Nevystavujte produkt zdrojům tepla, vodě nebo dešti.

- Nemuchlejte, netahejte, neohýbejte, nepřekrucujte nebo neupravujte přívodní kabel síťového zdroje. Nepoužívejte kabel, pokud je poškozený.

1.6. Záruka

Záruka je platná po dva roky počínaje datem zakoupení a obsahuje bezplatnou opravu jakýchkoli vad materiálu nebo konstrukce. Záruka nepokrývá náklady na přepravu. Na baterie se záruka nevztahuje.

1.7. Likvidace produktu

Prosím, zlikvidujte výrobek v souladu s péčí o životní prostředí a v souladu se zákonem.

Jestliže je na produktu umístěna tato značka přeškrtnuté popelnice, znamená to, že tento výrobek by měl být zlikvidován odděleně od ostatního odpadu.

Sběr tříděného odpadu tohoto zařízení je organizován a zajišťován výrobcem. Uživatelé, kteří chtějí zařízení zlikvidovat, by měli kontaktovat výrobce a dodržet postup pro sběr tříděného odpadu.

Správným tříděním a sběrem, odpovídajícím standardům péče o životní prostředí, pomáhá chránit životní prostředí a zdraví osob před škodlivými účinky likvidace. Znamená to také opětovné použití a recyklace materiálů.

Při nesprávné likvidaci produktu budou aplikovány administrativní sankce podle platných zákonů v zemi vlastníka zařízení.

Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA www.retela.cz. Recyklační příplatek je zahrnut v ceně výrobku. Výzva poslednímu prodejci: O svých povinnostech při prodeji tohoto elektronického zařízení se informujte na odkazu http://www.retela.cz/index.php?s=52.

1.8. Shoda s normami EU

Výrobek odpovídá základním požadavkům elektromagnetické kompatibility a bezpečnosti pro elektronická zařízení v souladu s evropskými směrnicemi:

- 2014/30/EU z 26. února 2014,

- 2014/35/EU z 26. února 2014,

- 2011/65/EU z 8. června 2011.

- Provoz

  - Zapnutí a vypnutí

Pro zapnutí střídací tabule stiskněte ON OFF nebo jakékoli jiné tlačítko.

Pro vypnutí střídací tabule stiskněte ON OFF. Tabule se také deaktivuje automaticky, pokud je 30 vteřin neaktivní.

  - Střídání hráče

Pro nastavení čísla hráče, který má přijít na hřiště stiskněte IN a poté navolte požadované číslo stisknutím tlačítek 0 až 9.

Pro nastavení čísla hráče, který má odejít ze hřiště stiskněte OUT a poté navolte požadované číslo stisknutím tlačítek 0 až 9.

Pro zobrazení zadaných čísel na displeji stiskněte a držte tlačítko SHOW.

  - Nastavení hry

Pro nastavení času nastavení hry stiskněte tlačítko F1 a poté navolte čas stisknutím tlačítek 0 až 9.

Čas nastavení hry je zobrazován červenými číslicemi. Pokud jej chcete zobrazit zelenými číslicemi, stiskněte po zadání času tlačítko F1.

  - Přednastavení střídání

Zařízení umožňuje přednastavení střídání až 6 hráčů, takže je možné provést jejich rychlé zobrazení použitím tlačítek 1 až 6.

Pro uložení střídání hráče nastavte číslo hráče, který má přijít na hřiště a hráče, který má hřiště opustit (viz bod 2.2.) a pak stiskněte na 3 vteřiny tlačítko, pod které chcete střídání uložit (1 až 6), dokud nezačnou číslice na kontrolním displeji blikat.

Pro vyvolání uloženého střídání stiskněte tlačítko, pod kterým je střídání uloženo (1 až 6). Zobrazení provedete stisknutím a podržením tlačítka SHOW.

Pokud chcete smazat všech 6 míst v paměti, stiskněte na 3 vteřiny tlačítko 0 a podržte, dokud nezačnou číslice na kontrolním displeji blikat.

- Baterie

Střídací tabule je napájena interní lithiovou baterií 11,1V-2,2Ah.

Pro zjištění stavu nabití baterie stiskněte tlačítko BATTERY LEVEL. Na kontrolním displeji se zobrazí hodnota 0 až 4, což odpovídá následujícím hodnotám:

Úroveň 4: baterie nabitá na 100% nebo téměř 100%;

Úroveň 3: baterie nabitá na přibližně 75%;

Úroveň 2: baterie nabitá na přibližně 50%;

Úroveň 1: baterie nabitá na přibližně 25%;

Úroveň 0: baterie téměř vybitá nebo vybitá.

Baterii v tabuli dobíjejte po každém použití nebo pokud je úroveň nabití 2 nebo méně.

Nenechávejte baterii zcela vybít. Úplné vybití vede k jejímu poškození. Pokud střídací tabuli delší dobu nepoužíváte, dobíjejte baterii každé 3 měsíce

Pro dobíjení baterie používejte pouze dodaný síťový zdroj (nabíječku). Konektor pro jeho připojení najdete na spodní straně tabule.

V případě, že je třeba baterii vyměnit, měl by výměnu provádět kvalifikovaný technik.

Vyčerpaná baterie je nebezpečný odpad. Nevyhazujte baterii spolu s domovním odpadem, ale zlikvidujte ji odevzdáním na k tomu určených místech.

Novou baterii je možno zakoupit u dodavatele této elektronické střídací tabule jako náhradní díl.

Životnost baterie: viz odstavec 1.4.

- Údržba

Výrobek nevyžaduje speciální údržbu.

  - Čištění

Pro čištění nepoužívejte alkohol ani prostředky s alkoholovou bází. Používejte pouze přírodní čističe.

Obsah balení:

1 kus Elektronická střídací tabule

1 kus Síťový adaptér (nabíječka)

1 kus Instalační a uživatelský manuál

Dovozce:

ŠAMPION a.s.

Na šedivé 5, 180 00  Praha 8

IČ: 26206617

Tel.: 606 657 244

Email: info@fotbalservis.cz

Web: www.fotbalservis.cz